Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2012       № 107

п. Пола

Об утверждении схемы теплоснабжения

Полавского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения  Полавского сельского поселения

2.Определить единой теплоснабжающей организацией в Полавском сельском поселении филиал ООО « МПЖКХ НЖКС» «ЖКХ Парфинского района».

3.Опубликовать настоящие постановление в газете  «Приильменская правда» и разместить на официальном сайте в сети « Интернет».

Глава сельского поселения                                              Ю.В.Григорьев

Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения от 01.10.2012 № 107

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Полавского сельского  поселения

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Полавского сельского поселения  Парфинского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план сельского поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения

на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1 Схемы теплосетей к обслуживающим котельным.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой          энергии для целей теплоснабжения  п. Пола.

4.1. Информация о ресурсоснабжающей организации.

4.2. Структура тепловых сетей.

4.3. Параметры тепловой  сети.

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой  энергии  и тепловых сетей.

6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

II.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения сельского поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

III.Общая характеристика сельского поселения

Полавское сельское поселение – муниципальное образование в  Парфинском муниципальном  районе (МР) Новгородской области России и является одним из 3 аналогичных административно-территориальных образований (поселений).

Площадь поселения –  71000 га.

Располагается  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Полавского сельского поселения проходит:

на севере - от пересечения кварталов 24 и 216 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 216, 210, 217 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по руслу реки Пола, по границе кварталов 171, 164, 165, 166, 157, 158, 167, 168, 169, 160, 156, 140 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе квартала 69 Полавского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 113, 114, 115 Лажинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Полавского участкового лесничества Парфинского лесничества до административно-территориальной границы Крестецкого района;

на востоке - по административно-территориальным границам Крестецкого и Демянского районов до границы квартала 173 Кузьминского участкового лесничества Парфинского лесничества;

на юге - от границы квартала 173 Кузьминского участкового лесничества Парфинского лесничества по административно-территориальным границам Демянского и Старорусского районов до границы квартала 75 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества;

на западе - по границам кварталов 75, 73, 66, 61, 55, 49, 44, 39, 34, 33, 29, 28, 25 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества до пересечения кварталов 24 и 216 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества.

Климат Полавского сельского поселения умеренно-холодный, переходный от морского к континентальному. Полавское сельское поселение находится во IIВ климатическом районе. Воздушные массы морского происхождения, особенной в осенний и зимний сезоны года, обуславливают здесь сравнительно мягкую, преимущественно с небольшими морозами зиму и умеренно теплое, временами прохладное лето. Зима продолжительная, мягкая, облачная. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха – 8,3 ºС, с абсолютным минимумом – 42,0 ºС. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря. Весна затяжная. Теплая погода часто прерывается значительными похолоданиями, обусловленными вхождениями масс воздуха арктического происхождения. Нередко наблюдаются случаи выпадения снега не только в апреле, но и в мае. Довольно обычны заморозки.

Численность населения Полавского сельского поселения на 01.01.2012 – 3422 человек, что составляет 0,6 % от общего населения области и 22,7% от общего населения Парфинского муниципального района.

В состав Полавского сельского поселения входят 49 населённых пунктов. Крупнейший населённый пункт и административный центр — поселок Пола (с числом постоянно проживающих 2216 чел.), которая составляет 65,9% от всей численности Полавского сельского поселения.

Общая площадь жилого фонда на территории поселения на 01.01.2012 года составляет 129974,7 м 2.

Весь жилищный фонд Полавского сельского поселения в большей степени представлен малоэтажной застройкой (94% общей площади жилищного фонда), а также застройкой средней этажности (6%)

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Полавского сельского поселения является низким (таблица 1). Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом (86,3%) и  наименьший процент обеспеченности жилищного фонда горячим водоснабжением (6,0%).

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения

на 01.01.2012 года.                                       Таблица 1

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 112168,2 | 86,3 |
| Канализацией | 28724,4 | 22,1 |
| Центральным отоплением | 35223,1 | 27,1 |
| Горячим водоснабжением | 7806,0 | 6,0 |
| Природным газом | 33793,4 | 26,0 |
| Ваннами (душем) | 23471,4 | 18,1 |

IV. Графическая часть

V. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Полавского сельского поселения

На территории Полавского сельского поселения в зоне оказания услуг теплоснабжения филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ   Парфинского  района», эксплуатируется:

- 2 котельных работающих на газе, включающих 6 водогрейных котлов  типа  ТВГ -3,5,  Е 1/0,9г установленная производительность котлов 8,348 Гкал/ ч;

- 3 котельных  работающих на твердом топливе (каменном угле и дровах), включающих 7 водогрейных котлов  типа КВС-0,45, установленная производительность котлов  - 1,96 Гкал/час;

Теплоносителем в котельных является – вода.

Таблица 2.

Источники теплоснабжения на территории  Полавского сельского поселения

(Гкал)

| Наименование котельной, адрес. | Выработка тепловой энергии 2010 год | Выработка тепловой энергии 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Пола | 8232,241 | 8459,343 |
| Котельная № 2 п. Пола | 2333,797 | 2860,45 |
| Котельная № 3 д.Налючи | 798,231 | 782,93 |
| Котельная № 11 п. Пола | 258,278 | 354,758 |
| Котельная № 19 д. Новая деревня | 414,832 | 374,273 |

Из котельных перечисленных в таблице № 1, 4-е котельных (1;2;3;19) , по договору с ООО « Новкоммунсервис» находятся в аренде филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» « ЖКХ Парфинского района», одна котельная № 11 в собственности филиала.

Централизованным теплоснабжением в  п. Пола  обеспечиваются жилые дома, торговые павильоны, учреждения культуры, образования, здравоохранения, в д.Новая Деревня –жилые дома, здание школы ,сельский дом культуры.

Остальная жилая застройка  Полавского сельского поселения обеспечивается теплом от печей и малометражных газовых котлов.

| № п/п | Номер (наименование котельной) | Вид топлива | Установленная мощность котельнойГкал/час. | Подключенная нагрузка Гкал/час | Загруженность котельной | Потребители | Экономически обоснованный тариф тепловая энергия | % Оплаты потребителей т/энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 (п. Пола) | газ (тыс.м3) | 9 | 2,55 | 28,33 | Администрация Полавского сельского поселения, АМДОУ «Детский сад п. Пола», АМОУ средняя общеобразовательная школа п.Пола, МУК «МЦБС» -Полавская библиотека,МОУ ДОД «Парфинская школа искусств» -здание в п. Пола, МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»-Полавский ДК, МУ « Парфинская ЦРБ»- больница п. Пола | 154,92 | 1675,24 | 4,13 |
| 2 | №2 (Пола) | газ(тыс.м3) | 2,35 | 0,99 | 42,13 | население | - | 1675,24 | 1,6 |
| 3 | №3 д.Новая Деревня | уголь/дрова | 1,44 | 0,24969 | 17,34 | МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»-ДК «Налючи»; | - | 4405,6 | 0,26 |
| 11 | №11 | уголь/дрова | 0,38 | 0,13615 | 35,83 | Нет ВОС Пола | - | 4405,6 |  |
| 18 | №19 д.Новая Деревня | уголь/дрова | 0,8 | 0,16840 | 21,05 | Автономное муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Новая Деревня | - | 4405,6 | 0,11 |

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

Температурный график работы котельных

Филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» ЖКХ Парфинского района

| Температура наружного воздуха | Температура на подающей линии | Температура на обратной линии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| +10 | 36,4 | 32,0 |  |
| +9 | 38,0 | 33,0 |  |
| +8 | 40,0 | 34,5 |  |
| +7 | 42,0 | 35,5 |  |
| +6 | 44,0 | 37,0 |  |
| +5 | 45,5 | 38,5 |  |
| +4 | 47,0 | 39,5 |  |
| +3 | 49,0 | 40,5 |  |
| +2 | 50,5 | 41,5 |  |
| +1 | 52,0 | 43,0 |  |
| 0 | 54,0 | 44,0 |  |
| -1 | 55,5 | 45,0 |  |
| -2 | 57,0 | 46,0 |  |
| -3 | 58,5 | 47,0 |  |
| -4 | 60,0 | 48,0 |  |
| -5 | 62,1 | 49,3 |  |
| -6 | 63,5 | 50,0 |  |
| -7 | 65,5 | 51,0 |  |
| -8 | 66,5 | 52,0 |  |
| -9 | 68,0 | 53,0 |  |
| -10 | 69,8 | 54,2 |  |
| -11 | 71,5 | 55,0 |  |
| -12 | 73,0 | 56,0 |  |
| -13 | 74,5 | 57,0 |  |
| -14 | 76,0 | 58,0 |  |
| -15 | 77,5 | 59,2 |  |
| -16 | 79,0 | 60,0 |  |
| -17 | 80,0 | 61,0 |  |
| -18 | 81,5 | 62,0 |  |
| -19 | 83,0 | 63,0 |  |
| -20 | 84,9 | 63,8 |  |
| -21 | 86,5 | 64,5 |  |
| -22 | 87,5 | 65,5 |  |
| -23 | 89,0 | 66,5 |  |
| -24 | 90,5 | 67,5 |  |
| -25 | 92,2 | 68,3 |  |
| -26 | 94,0 | 69,0 |  |
| -27 | 95,0 | 70,0 |  |

За 2011 год выработано  тепловой энергии 12831,754Гкал, что составило к уровню 2010 года 106,5 %., отпущено потребителям 9111,15Гкал. (101,3 % к уровню 2010 года), в том числе:

населению                                                   -6398,65 Гкал, 102,56%;

бюджетным потребителям                        -2029,46 Гкал, 93,65%;

прочим потребителям                                -178,27 Гкал,122,6 %;

внутрихозяйственный оборот                   -504,77 Гкал,113,5 %;

В районе  70,22 % тепловой энергии идет на коммунально-бытовые нужды населения.

Таблица № 3

Динамика производства тепловой энергии по Полавскому сельскому поселению за 2007-2011 годы.

(Гкал.)

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка (подъем), всего | 11325,31 | 11537,15 | 10819,7 | 12037,379 | 12459,906 |
| Расход на собственные нужды | 212,604 | 252,44 | 236,76 | 263,539 | 200,086 |
| Удельный вес расхода на собственные нужды | 1,87 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1,6 |
| Объем отпуска в сеть | 11112,73 | 11995,48 | 10582,93 | 11773,841 | 12104,122 |
| Объем потерь | 1943,285 | 3779,54 | 2953,24 | 2966,951 | 2992,97 |
| Уровень потерь к объему отпущенного тепла | 17,48 | 31,5 | 27,9 | 25,19 | 24,72 |
| Объем реализации услуг | 9169,45 | 8215,94 | 7629,69 | 8806,83 | 9111,15 |
| в том числе: населению | 6159,83 | 5390,04 | 4998,28 | 6203,3 | 6606,25 |
| бюджетным организациям | 2316,36 | 2214,65 | 2152,55 | 2167,17 | 2029,46 |
| прочим | 314,46 | 318 | 193,65 | 145,36 | 135,22 |
| внутрихозяйственный оборот. | 378,8 | 293,25 | 285,21 | 291 | 340,22 |

Динамика производства тепловой энергии

Исходя из динамики производства тепловой энергии по Полавскому сельскому поселению, рост объема реализации теплоэнергии составил 103,4 % к уровню прошлых лет (2010 г.), по бюджетным организациям и прочим потребителям произошло снижение объема реализации, по населению и внутрихозяйственному обороту объем реализации теплоснабжения увеличился.

Основные проблемы в эксплуатации тепловых сетей - это потери тепловой энергии при ее транспортировке. Только из-за некачественной теплоизоляции трубопровода тепловых сетей фактические потери превышают нормативные показатели. Объем фактических потерь за 2011 год составил 2992,97 Гкал. Уровень потерь к объему отпущенного тепла составил 24,72%.

В настоящий момент  объем потерь тепловой энергии на 2012 год рассчитан и проходит согласование, объемы тепловых потерь в разрезе каждой котельной на 2012 год приведены в нижеуказанной таблице:

| Сводная таблица потерь |
| --- |
| при транспортировке тепловой энергии |
| филиала ООО "МП ЖКХ НЖКС" |
| ЖКХ Парфинского района |
| на 2012 год. |
| № котельной | Потери в тепловых сетях за год, Гкал | Потери теплоты с утечками теплоносителя, Гкал | Потери при транспортировке, Гкал |
|  | Q | Qу.н | Qт |
| 1 | 1894,7 | 80,50 | 1975,22 |
| 2 | 544,9 | 25,24 | 570,11 |
| 3 | 102,4 | 4,74 | 107,16 |
| 19 | 37,2 | 1,72 | 38,95 |
| Итого: | 2579,3 | 112,2 | 2691,44 |

Тепловые сети, проложенные в канальном исполнении, не имеют дренажной системы,  предназначенной для сбора и удаления грунтовых вод, вследствие чего тепловая изоляция намокает и теряет свои свойства, повышается  процесс коррозии труб.

Таблица 4 Фактическая замена тепловых сетей

|  | Ед.изм. | 2010г. | 2011г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | км | 0 | 0,071 |
| 2 | % от общего кол.сетей | 0 | 1,16 |

Для, устойчивой, эксплуатации тепловых сетей, необходимо производить замену тепловых сетей, не менее 10-15% в год, но, как видно из динамики замены тепловых сетей:

в 2010 году замена трубопровода не производилась, в связи с отсутствием денежных средств,

в 2011году, проведена замена теплотрассы, на расстояние 0,071 км, что составило 1,16 % к общей протяженности теплотрасс Полавского участка.

Основные причины увеличения сверхнормативных тепловых потерь следующие: в связи с длительной эксплуатацией (20-30лет) изоляция тепловых сетей приходит в негодное состояние, теряет свои теплоизоляционные  свойства. Для  решения  этой  проблемы  необходимо внедрять современные энергосберегающие  изоляционные  материалы  для  теплотрасс.

Объемы потребления тепловой энергии по Полавскому сельскому поселению,  за последние четыре года изменялись в следующей динамике:

По котельным на газовом топливе

Таблица 5

| Наименование | Ед. изм. | Фактические показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008год | 2009год | 2010год | 2011год |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10189,72 | 9534,14 | 10566,038 | 10911,593 |
| Потери и собственное производство | Гкал | 3858,75 | 2798,08 | 2794,210 | 2794,213 |
| % к выработке | % | 37,86 | 29,34 | 26,44 | 25,6 |
| Объем реализации тепловой энергии всего | Гкал | 6594,15 | 6376,88 | 7540,09 | 7623,94 |
| в т. ч. населению | Гкал | 4592,32 | 4544,26 | 5742,05 | 5819,88 |
| в % к выработке | % | 45,1 | 47,66 | 39,22 | 53,33 |
| в т.ч. бюджетным потребителям | Гкал | 1683,83 | 1638,97 | 1652,68 | 1625,79 |
| в % к выработке | % | 16,52 | 17,19 | 15,6 | 14,89 |
| в т.ч. прочим потребителям | Гкал | 318,0 | 193,65 | 145,36 | 178,27 |
| в % к выработке | % | 3,1 | 2,03 | 1,37 | 1,63 |

По котельным на твердом топливе

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | Фактические показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010год | 2011год |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1347,43 | 1285,56 | 1471,34 | 1548,31 |
| Потери и собственное производство | Гкал | 140,89 | 155,16 | 172,74 | 198,78 |
| % к выработке | % | 10,45 | 12,07 | 11,74 | 12,83 |
| Объем реализации тепловой энергии всего | Гкал | 1156,47 | 1099,56 | 1263,289 | 1214,75 |
| В т. ч. отпущено населению | Гкал | 374,45 | 336,41 | 496,719 | 519,78 |
| в % к выработке | % | 27,78 | 26,12 | 33,75 | 33,57 |
| Отпущено бюджетным потребителям | Гкал | 530,82 | 513,58 | 514,490 | 403,77 |
| в % к выработке | % | 39,39 | 39,94 | 34,96 | 26,08 |

Баланс потребления топливно-энергетических ресурсов филиалом              ООО «МП ЖКХ НЖКС» ЖКХ Парфинского района 2010 году                             в разрезе видов топлива в разрезе Полавского сельского поселения

Баланс потребления топливно-энергетических ресурсов филиалом            ООО «МП ЖКХ НЖКС» ЖКХ Парфинского района 2012 году                           в разрезе видов топлива в разрезе Полавского сельского поселения

В топливном балансе, котельных филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» ЖКХ Парфинского района, по Полавскому сельскому поселению, по фактическому расходу топлива за 2010 год, баланс потребления топливных ресурсов составил: уголь  8,62 %, дрова – 3,68 %, газ – 87,7%.

На отопительный период 2011/2012 года филиал, на котельных работающих на твердом топливе, заменил, часть привозного топлива (угля), на дрова.

При этом, в топливном балансе, по котельным на твердом топливе, в 2012 году, баланс потребления  топливных ресурсов составил: уголь 7,85%, дрова 3,85 %, газ – 88,3%.

Замещение части угля дровами на котельных позволило создать дополнительные рабочие места по заготовке дров, и соответственно произошло увеличение объема использования местных топливно-энергетических ресурсов в топливно-энергетическом балансе района.

Оценка воздействия источников систем теплоснабжения на окружающую среду.

От источников теплоснабжения (котельных) происходит выброс загрязняющих веществ, в том числе: сажа, азота оксид, азота диоксид и т.д., которые отрицательно влияют на окружающую среду.

Плата за выбросы в атмосферный воздух от котельных филиала, по Полавскому сельскому поселению, за 2011 год, составила 97,27 тыс. руб., платежи производились в 25-кратном размере из-за отсутствия ПДВ (предельно допустимые выбросы). В течение 2011 года, филиалом совместно с проектным институтом разработан пакет документов на ПДВ (предельно-допустимые выбросы), и в феврале 2012 года прошедший согласование в соответствующих инстанциях, выдан филиалу.

За 1 квартал 2012 года выбросы в атмосферу от источников теплоснабжения  не превысили допустимых норм.

VI. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

В Полавском сельском поселении филиалом эксплуатируются тепловые сети протяженностью 6,104 км в двухтрубном исчислении,  надземной прокладки. В замене нуждаются тепловые сети протяженностью 6,0 км, из них ветхие сети – 6,0 км.

Техническое состояние инженерных сетей и сооружений теплоэнергетического хозяйства характеризуется высоким уровнем износа. Оборудование котельных и тепловых сетей морально устарело и физически изношено.

По состоянию на 1.01.2012 года износ объектов теплоснабжения в среднем по филиалу составляет  -60,3%, систем теплоснабжения 92%.

Котельные были построены в 60-70 годы, срок их эксплуатации составляет 35 - 40лет, то есть, наступили сроки естественного физического износа. Срок эксплуатации котлов от 10 до 25 лет в зависимости от типа котла. В настоящее время в связи с уменьшением количества потребителей тепловые нагрузки котельных оказались невостребованными и используются в основном, для обеспечения теплом и горячей водой населения и объектов социального назначения.

В котельных на твердом топливе эксплуатируются устаревшие котлы с коэффициентом полезного действия от 40 до 50%. Для сжигания твердого топлива в котельных используются котлы, топки которых оборудованы колосниковыми решетками с ручным обслуживанием.  В котельных эксплуатируется оборудование большей мощности, чем необходимо на данный момент. Коэффициент загрузки котельных на твердом, газовом  топливе составляет 25-45%.

В связи с этим необходимо проводить модернизацию котельных с приведением к фактическим нагрузкам

На котельных отсутствует химводоподготовка, что приводит к образованию накипи на стенках труб котлов. Образование слоя накипи приводит к повреждению металла, появлению свищей и разрывов труб, так как теплопроводность соединений, образующих накипь, в 40 раз и более, ниже теплопроводности металла, поэтому даже тонкий слой отложений приводит к резкому повышению температуры металлических поверхностей нагрева. Накипь приводит к значительному перерасходу топлива и, соответственно, к снижению коэффициента полезного действия котельных установок. Так, при наличии накипи толщиной всего 1мм котел перерасходует, в среднем, 2…3% топлива, 4…5 мм приводят к потерям топлива до 8…10% и т.д. С ростом потребления топлива увеличивается и количество вредных выбросов в атмосферу.

Системы теплоснабжения разобщены, что не позволяет переключить тепловые нагрузки с неэффективных котельных на котельные, работающие с более высоким коэффициентом использования.

В сложившейся ситуации состояние теплоэнергетического хозяйства Полавского селького поселения можно характеризовать, как крайне неблагоприятное.

Теплоэнергетическое хозяйство нуждается в неотложных инвестициях.

Филиал разработал инвестиционную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Парфинского муниципального района  филиалом ООО «МП ЖКХ НЖКС» « ЖКХ Парфинского района» на 2012-2014 годы

Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления инвестиционного ресурса к тарифам для потребителей тепловой энергии Парфинского муниципального района..

VII.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет,  т.к. фактическая  мощность котельной  используется потребителями на 45%.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием  инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных  (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок . Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

VIII. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Полавского сельского поселения осуществляет филиал ООО «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ   Парфинского  района»,

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации филиал ООО «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ   Парфинского  района»,  охватывает всю территорию Полавского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех районах поселения.